21825

Digitální bezšňůrový telefon

s identifikací volajícího

Příručka uživatele

je obchodní známkou General Electric Company.

Vyrobeno podle licence Thomson Telecom, Francie.

# Upozornění k používání telefonu

Kvalita komunikace závisí jednak na umístění základnové a přenosné jednotky a na prostředí, ve kterém jsou základnová a přenosné jednotky používány. Telefon 21825 musí být umístěn v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (přímé slunce, radiátory atd.) a musí být chráněn před vibracemi a prachem. Chraňte telefon před postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou a před aerosoly.

Pro zabránění rušení a pro optimalizaci spojení mezi základnovou a přenosnou jednotkou nepoužívejte telefon v blízkosti oken, velkých kovových předmětů, v železobetonových budovách, v blízkosti televizoru, alarmů, audiovizuálních systémů, mikrovlnných trub, PC nebo na místech osvětlených zářivkami nebo výbojkami.

Pro čištění telefonu použijte lehce zvlhčenou antistatická utěrku.

Telefon je kompatibilní se standardem DECT TM a je po připojení k národní veřejné telefonní síti určen pro hlasovou komunikaci s účastníky této sítě.

DECT je obchodní známkou zapsanou firmou ETSI.

# Pro bezpečné používání telefonu

Základnová jednotka telefonu je síťovým adaptérem napájena střídavým napětím 230 V z elektrické sítě. Pro připojení síťového adaptéru k elektrické síti použijte trvale přístupnou síťovou zásuvku umístěnou v dosahu kabelu síťového adaptéru. Odpojením síťového adaptéru od síťové zásuvky je telefon odpojen od elektrické sítě.

Poškozený síťový adaptér z příslušenství telefonu musí být nahrazen adaptérem shodného provedení.

Pokud telefon není připojen k elektrické síti nebo v případě poruchy dodávky elektřiny nelze telefon používat a to ani pro nouzové hovory. Z uvedeného důvodu doporučujeme, abyste pro tyto situace měli k dispozici běžný telefon.

Tento telefon je určen pro připojení k analogové telefonní síti třídy TRT3.

Nepoužívejte telefon po zjištění úniku plynu (zejména pokud se nacházíte v blízkosti místa jeho úniku).

Za bouřky nedoporučujeme telefon používat.

|  | Firma Thomson Telecom tímto prohlašuje, že telefon 21825 vyhovuje základním požadavkům směrnice evropského společenství 1999/5/CE a je jako takový označen uvedeným logem. |
| --- | --- |

|  | Při používání telefonu dodržujte obecně platné bezpečnostní předpisy včetně pokynů uvedených v návodu. |
| --- | --- |

|  | UPOZORNĚNÍ NEVYJÍMEJTE TELEFON ZE SKŘÍŇKY - RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. |  |
| --- | --- | --- |
| SYMBOL BLESKU UVNITŘ TROJÚHELNÍKA NA ZÁKLADNOVÉ JEDNOTCE UPOZORŇUJE UŽIVATELE NA PŘÍTOMNOST NEBEZPEČNÉHO NAPĚTÍ NA NĚKTERÝCH DÍLECH UVNITŘ JEJÍ SKŘÍŇKY. | UVNITŘ SKŘÍŇKY NEJSOU DÍLY, KTERÉ BY MOHL OPRAVIT NEBO SEŘÍDIT JEHO UŽIVATEL. BUDE-LI TELEFON VYŽADOVAT OPRAVU KONTAKTUJTE ODBORNÝ SERVIS. | SYMBOL BLESKU UVNITŘ TROJÚHELNÍKA NA ZÁKLADNOVÉ JEDNOTCE UPOZORŇUJE UŽIVATELE NA DŮLEŽITÉ POKYNY UVEDENÉ V DOPROVODNÉ DOKUMENTACI TELEFONU. |
| SEZNAMTE SE S INFORMACEMI NA TYPOVÉM ŠTÍTKU TELEFONU. |

### Upozornění k bezpečnému zacházení s dobíjitelnými akumulátory

- Přenosná jednotka telefonu je napájena dvěma dobíjitelnými akumulátory NiMH velikosti AAA v provedení GP60AAAHC s kapacitou 600 mAh.

- Nerozebírejte akumulátory - obsahují lidskému zdraví škodlivé chemikálie.

- Nezkratujte vývody +/- akumulátorů - riziko jejich výbuchu nebo požáru.

- Neházejte akumulátory do ohně - mohou vybuchnout.

- Akumulátory ukládejte mimo dosah dětí.

- Pokud nebudete telefon delší dobu (déle než cca 30 dní) používat vyjměte z přenosné jednotky oba akumulátory.

UPOZORNĚNÍ Akumulátory nesprávně vložené do přenosné jednotky mohou v jednotce vybuchnout a jednotku poškodit. Jako náhradu nepoužitelných akumulátorů (po delší době používání telefonu) použijte akumulátory GP60AAAHC - NiMH 1,2 V 600 mAh nebo jejich ekvivalenty. Použitím jiných akumulátorů riziko poškození telefonu. Vyčerpané akumulátory nepatří do domovního odpadu - akumulátory zlikvidujte jejich předáním na sběrné místo vyčerpaných baterií nebo nebezpečného odpadu. Podrobné informace získáte u pracovníka ochrany životního prostředí místního úřadu.

# Instalace telefonu

### Příslušenství telefonu

| Rozsah dodávky telefonu | Solo | Duo |
| --- | --- | --- |
| Základnová jednotka | 1 | 1 |
| Přenosná jednotka | 1 | 2 |
| Síťový adaptér | 1 | 2 |
| Kabel pro připojení k účastnické zásuvce | 1 | 1 |
| Dobíjitelné akumulátory AAA | 2 | 4 |
| Nabíjecí stanice | --- | 1 |
| Návod k obsluze | 1 | 2 |

Po vybalení telefonu překontrolujte úplnost dodávaného příslušenství a zda nejsou telefon popř. jeho příslušenství poškozeny. Případné závady řešte s dodavatelem telefonu - s instalací a používáním telefonu vyčkejte na jejich odstranění. Neinstalujte poškozený telefon.

### Připojení základnové jednotky k telefonní / elektrické síti

Pro připojení použijte kabely z příslušenství telefonu. Kabely jsou opatřeny nezaměnitelnými konektory, jejichž provedení brání jejich nesprávnému připojení.

účastnická telefonní zásuvka                                        síťová zásuvka

Pohled na připojenou základnovou jednotku zezadu

|  | Základnovou jednotku instalujte v blízkosti trvale přístupné síťové zásuvky. Pro napájení základnové jednotky používejte pouze síťový adaptér z příslušenství telefonu. Použitím jiného adaptéru můžete základnovou jednotku poškodit. |
| --- | --- |

### Připojení nabíjecí stanice k elektrické síti

- Pro nabíjení akumulátorů druhé přenosné jednotky (pouze u sady Duo) je používána nabíjecí stanice, připojená k elektrické síti (230 V stříd. / 50 Hz) prostřednictvím síťového adaptéru.

- Konektor kabelu síťového adaptéru připojte ke konektoru na zadní straně nabíjecí stanice,potom vložte síťový adaptér do síťové zásuvky.

- Pokud nebudete přenosnou jednotku používat odložte ji do nabíjecí stanice – akumulátory přenosné jednotky tak budou trvale udržovány v nabitém stavu.

### Vložení dobíjitelných akumulátorů do přenosné jednotky

- Podle obrázku vložte do prostoru pro dobíjitelné akumulátory na spodní straně přenosné jednotky dva dobíjitelné akumulátory AAA z příslušenství telefonu.

- Při vkládání akumulátorů pozor na jejich správnou polaritu.

- Před použitím nového telefonu (resp. nových dobíjitelných akumulátorů) je akumulátory nutno plně nabít.

- Pro nabití akumulátorů vložte přenosnou jednotku do základnové jednotky a ponechejte akumulátory 14 hodin nabíjet. Odkládáním nepoužívaného telefonu do základnové jednotky jsou akumulátory dobíjeny.

Upozornění:  Pokud budou akumulátory do přenosné jednotky vloženy nesprávně bude telefon nefunkční popř. může být poškozen.

Pokud jsou akumulátory v přenosné jednotce vybity nesvítí displej jednotky a jednotka nereaguje na použitá tlačítka - v podobném případě ponechejte akumulátory nabít a to vložením přenosné jednotky do základnové jednotky připojené k elektrické síti.

Přenosnou jednotku lze používat až po zobrazení jejího názvu a ikony antény na jejím displeji (po cca 15 minutách nabíjení akumulátorů). Při pokusu o použití přenosné jednotky na jejímž displeji nejsou zobrazeny uvedené údaje bude přenosnou jednotkou vydáván akustický signál vyčerpaných akumulátorů a na jejím displeji bude zobrazena ikona vyčerpané baterie.

## Vlastnosti a funkce telefonu

Váš digitální bezšňůrový telefon vyniká kromě jiných rovněž i následujícími vlastnostmi a funkcemi:

- kompatibilita se standardem DECT

- možnost výběru jazyka pro nabídky z 10 jazyků (včetně češtiny)

- možnost konferenčního hovoru

- přesměrování hovorů

- bezplatná komunikace mezi přenosnými jednotkami (pouze pokud jsou k základnové jednotce přihlášeny nejméně 2 přenosné jednotky

- možnost použití předvolby

- funkce automatického převzetí příchozího hovoru s možností jejího vypnutí

- seznam až 20 posledních hovorů (telefonní čísla / jména - v závislosti na telefonní síti)

- alfanumerický displej LCD displej

- telefonní seznam s možností záznamu telefonního čísla a jména až 40 účastníků

- opakovaná volba až pěti posledních volaných čísel

- funkce pro umlčení mikrofonu

- akustická signalizace vyčerpání kapacity dobíjitelných akumulátorů a vyjití přenosné jednotky z dosahu základnové jednotky

- možnost zablokování tlačítek přenosné jednotky

- akustická signalizace použití tlačítek s možností jejího vypnutí

- 10 různých melodií pro ohlášení příchozího hovoru (vyzvánění)

- možnost nastavení hlasitosti vyzvánění (5 úrovní) nebo jeho vypnutí

- tónová / pulsní volba

- k základnové jednotce lze přihlásit až 4 přenosné jednotky (nutno dokoupit)

- funkce pro vyhledávání přenosné jednotky ze základnové jednotky

- možnost zablokování hovorů na vámi specifikovaná telefonní čísla

- po nabití akumulátorů umožňuje telefon pohotovostní režim po dobu až 100 hodin popř. nepřetržitý hovor po dobu až 8,5 hodin

- přenosné jednotky jsou napájeny 2 ks standardních dobíjitelných akumulátorů NiMH

- nastavitelná délka mezery vkládané do volaného čísla (např. mezi čísla předvolby a čísla volaného účastníka).

a řadou dalších, v tomto stručném přehledu neuvedených funkcí

## Struktura nabídky přenosné jednotky

(v angličtině)

Doplňující informace

- Podrobný popis jednotlivých funkcí nabídky naleznete v dalším textu návodu.

- Pokud z nabídky LANGUAGE vyberete ČESKY bude vám k dispozici čeština (v závislosti na provedení telefonu). Pokud nebude čeština k dispozici návod předpokládá použití angličtiny.

## Jednotlivé části telefonu

### Přenosná jednotka

|  | tlačítko Menu / dolů |
| --- | --- |
|  | tlačítko CID / * |
| INT / OK | tlačítko INT / OK |
| C | tlačítko CANCEL |
|  | tlačítko MUTE |
|  | tlačítko REDIAL / PAUSE / nahoru |
|  | tlačítko pro externí hovory |
| ( | tlačítko MEMORY pro vyvolání telefonního seznamu |
| R | tlačítko FLASH |
| # Off | tlačítko # / LOCK |

### Základnová jednotka

| Tlačítko PAGE | Pro vyhledání odložené přenosné jednotky. |
| --- | --- |
| LED IN USE / ( | Po zvednutí přenosné jednotky ze základnové jednotky svítí, po přijetí hlasové zprávy bliká. |

### LCD displej přenosné jednotky

|  | zbývající kapacita dobíjitelných akumulátorů |
| --- | --- |
|  | ikona vypnutí vyzvánění |
|  | indikuje příchozí hlasovou zprávu (VMWI) |
|  | ikona zablokování tlačítek |
|  | ikona telefonu |
| EXT | označuje externí hovor |
| INT | označuje interní hovor |
|  | ikona CLI (identifikace volajícího) |
|  | ikona umlčení mikrofonu |
| ▲ / ▼ | šipky nahoru / dolů |
|  | ikona spojení základnové jednotky s přenosnou jednotkou |

# Použití přenosné jednotky

- Vložením přenosné jednotky do základnové jednotky bude automaticky zahájeno nabíjení akumulátorů vložených do přenosné jednotky. Před prvním použitím nové přenosné jednotky popř. nově zakoupených dobíjitelných akumulátorů vyžadují akumulátory 14 hodin nepřetržitého nabíjení.

- Výchozím nastavením telefonu je tónová volba, pro přepnutí na pulsní volbu použijte nabídku. Informaci o druhu volby používané vaší telefonní sítí získáte u jejího provozovatele.

### Výběr jazyka pro nabídky

Jazyk pro nabídky zobrazované na displeji přenosné jednotky lze vybrat pro každou přenosnou jednotku (pouze pokud je u základnové jednotky přihlášeno několik (2 až 4) přenosných jednotek).

- U telefonu v pohotovostním režimu postupně stlačte tlačítka ( a 5 - na displeji bude zobrazen údaj označující aktuálně používaný jazyk.

- Tlačítky ( nebo ( vyberte požadovaný jazyk. U některých provedení telefonu je možný výběr češtiny.

- Potvrzení výběru stlačením tlačítka INT/OK, pro zrušení výběru stlačte tlačítko C.

## Interní hovory

Interními hovory rozumíme hovory mezi přenosnými jednotkami přihlášenými u základnové jednotky - tyto hovory jsou možné pouze pokud jsou u základnové jednotky přihlášeny alespoň 2 přenosné jednotky.

- U telefonu v pohotovostním režimu stlačte tlačítko INT/OK.

- Stlačte číslicové tlačítko identifikující přenosnou jednotku (1 - 4), se kterou chcete hovořit.

- Vybraná jednotka začne vyzvánět a na jejím displeji začne blikat údaj INT.

- Interní hovor bude zahájen převzetím hovoru vyzvánějící jednotkou.

- Pro ukončení hovoru stlačte tlačítko .

Poznámka

V případě příchodu externího hovoru během interního hovoru telefon krátce pípne a příchozí hovor bude přidržen.

## Externí hovory

Externími hovory rozumíme příchozí nebo odchozí hovory s jinými účastníky telefonní sítě.

### Volba s přenosnou jednotkou zvednutou ze základnové jednotky

- Zvedněte přenosnou jednotku ze základnové jednotky, stlačte tlačítko  a vyčkejte na oznamovací tón.

- Navolte číslo volané stanice. Pro výmaz chybně vloženého čísla stlačte tlačítko C.

- Ukončení hovoru stlačením tlačítka .

### Volba s položenou přenosnou jednotkou

- Navolte číslo volané stanice.

- Zvedněte přenosnou jednotku ze základnové jednotky, stlačte tlačítko  a hovořte.

- Ukončení hovoru stlačením tlačítka .

### LED VMWI

- LED  na základnové jednotce začne blikat po příchodu nové hlasové zprávy.

- Současně se na displeji přenosné jednotky rozsvítí ikona  a bude zobrazeno hlášení ZPRÁVA (MESSAGE).

### Převzetí příchozího hovoru

Po příchodu příchozího hovoru budou vyzvánět jak základnová jednotka tak i všechny přenosné jednotky přihlášené u základnové jednotky. Na displeji přenosných jednotek bude blikat údaj EXT a pokud je vaší telefonní sítí podporována funkce zobrazení telefonního čísla volajícího (u některých sítí se jedná o placenou službu) bude toto zobrazeno. Pokud je telefonní číslo volajícího (včetně jeho jména) uloženo v telefonním seznamu přenosné jednotky bude zobrazeno namísto jeho čísla.

Současně bude na základnové jednotce blikat modrá LED In Use.

Pokud je příchozí hovor interním hovorem (z jiné přenosné jednotky přihlášené u základnové jednotky) nebo pokud bylo na základnové jednotce stlačeno tlačítko PAGE (pro vyhledání odložené přenosné jednotky) bude na displeji přenosné jednotky blikat údaj INT.

Pokud je přenosná jednotka položena v základnové jednotce

- Zvednutím jednotky automatické převzetí hovoru (pouze pokud je aktivní funkce AUTO ANS (automatické převzetí hovoru)). V ostatních případech stlačte pro převzetí příchozího hovoru tlačítko .

- Pro ukončení hovoru stlačte tlačítko .

Pokud přenosná jednotka není položena v základnové jednotce

- Pro převzetí hovoru stlačte tlačítko .

- Ukončení hovoru stlačením tlačítka .

## Opakovaná volba

Do paměti opakované volby telefonu je ukládáno 5 posledních volaných čísel.

- Stlačte tlačítko ( - na displeji bude zobrazeno poslední volané telefonní číslo. Pro vyhledání jiného telefonního čísla z paměti opakované volby použijte tlačítka ( nebo (.

- Volba telefonního čísla vybraného z paměti opakované volby stlačením tlačítka .

- Ukončení hovoru stlačením tlačítka .

Poznámky

Pokud je v telefonním seznamu uvedeno jméno volajícího bude na displeji přenosné jednotky namísto telefonního čísla volajícího zobrazeno jeho jméno.

## Volba čísla z telefonního seznamu

- Stlačte tlačítko ( - na displeji bude zobrazen první zápis z telefonního seznamu (pokud je seznam prázdný bude na displeji zobrazeno hlášení PRAZDNA (EMPTY)).

- Tlačítky ( nebo ( vyberte ze seznamu požadované číslo, alternativně vložte první znak jména přiřazeného k vyhledávanému číslu a potom ze zobrazeného seznamu telefonních čísel ke kterým jsou v telefonním seznamu přiřazena jména začínající vloženým znakem vyberte tlačítky ( nebo ( požadované telefonní číslo.

- Pro volbu vyhledaného čísla stlačte tlačítko .

## Volba čísla ze seznamu příchozích hovorů

Pro použití této funkce je (v závislosti na provozovateli telefonní sítě) nutné předplacení služby CLI (identifikace telefonního čísla volajícího)).

Čísla volajících za vaší nepřítomnosti nebo v době kdy jste zaneprázdněni jsou ukládána do paměti, ze které je můžete vyvolat. Po převzetí příchozího hovoru je telefonní číslo volajícího zobrazeno 10 sekund na displeji přenosné jednotky.

- Pro vyvolání seznamu VYPIS VOLANI (CALL LOG) opakovaně stlačte tlačítko (, potom stlačte tlačítko INT/OK. Alternativně přidržte 2 sekundy stlačeno tlačítko (.

- Pro výběr telefonního čísla ze seznamu hovorů použijte tlačítka ( nebo (.

- Pro volbu vyhledaného čísla stlačte tlačítko .

- Pro výmaz vyhledaného čísla ze seznamu vyberte tlačítky ( nebo ( VYMAZ (DELETE), pro výmaz všech čísel ze seznamu vyberte VYMAZ VSE (DELETE ALL). Pro výmaz vybraného / všech čísel ze seznamu přidržte 2 sekundy stlačeno tlačítko C.

- Pro uložení vybraného čísla do telefonního seznamu stlačte tlačítko ( a potom pro vložení jména přiřazeného tomuto číslu stlačte tlačítko INT/OK. Vložení jména potvrďte tlačítkem INT/OK. Potom tlačítky ( nebo ( vyberte tón vyzvánění při příchozím hovoru z tohoto čísla, potvrďte tlačítkem IN/OK. Telefonní číslo může být do seznamu vloženo pouze jedenkrát.

## Umlčení mikrofonu

Pro umlčení mikrofonu stlačte v průběhu hovoru tlačítko , zapnutí mikrofonu dalším stlačením tlačítka.

## Přidržení hovoru / přesměrování hovoru

Pokud je telefon připojen k systému PABX (pobočková ústředna - např. firmy, úřadu atd.) je možné přidržení příchozího hovoru a volba jiného interního čísla popř. je hovor možno přesměrovat na jiného účastníka připojeného k pobočkové ústředně.

- Pro přidržení hovoru stlačte tlačítko R, potom můžete volit jiné číslo (pobočkové ústředny - např. pro dotaz, zda je volaný přítomen).

- Pro hovor s přidrženým volajícím znovu stlačte tlačítko R. Stlačením tlačítka  potom můžete příchozí hovor přesměrovat.

Poznámka

V závislosti na typu používané pobočkové ústředny jsou možné změny - v tomto případě mají pokyny návodu k obsluze používané ústředny přednost před pokyny uvedenými v tomto návodu.

## Konferenční hovor

Pokud jsou k základnové jednotce přihlášeny dvě nebo více přenosných jednotek lze po příchodu externího hovoru přizvat k hovoru další přenosnou jednotku (konferenční hovor mezi celkem třemi účastníky).

- Stlačte tlačítko INT/OK a potom vložte číslo přenosné jednotky, kterou chcete přizvat do hovoru (např. 2).

- Volající bude přidržen a po převzetí hovoru volanou přenosnou jednotkou je možný hovor mezi oběma přenosnými jednotkami (interní hovor).

- Pro zahájení konferenčního hovoru (obě přenosné jednotky + volající) přidržte u přenosné jednotky, kterou byla do hovoru přizvána další přenosná jednotka na dobu 2 sekund stlačeno tlačítko #.

- Stlačením tlačítka  u libovolné z přenosných jednotek v průběhu konferenčního hovoru vyjde tato jednotka z konference - hovor zbývající přenosné jednotky s externím volajícím bude pokračovat.

- Pro ukončení hovoru stlačte tlačítko .

## Nastavení hlasitosti sluchátka

Pro nastavení hlasitosti sluchátka použijte v průběhu hovoru tlačítka ( nebo (.

## Vyhledání „ztracené“ přenosné jednotky

- Stlačte tlačítko PAGE na základnové jednotce - všechny u základnové jednotky přihlášené přenosné jednotky začnou vyzvánět.

- Ukončení vyzvánění dalším stlačením tlačítka PAGE na základnové jednotce nebo stlačením libovolného tlačítka na libovolné přenosné jednotce.

## Vložení mezery do vytáčeného čísla

Pokud je telefon připojen k pobočkové ústředně je v některých případech (např. pro volbu telefonního čísla veřejné telefonní sítě) nutno do vytáčeného čísla vložit mezeru.

Pro vložení mezery do vytáčeného čísla stlačte po vložení čísla, za kterým má následovat mezera tlačítko ( - vložení mezery bude na displeji indikováno znakem P (např. pokud byla vložena mezera po stlačení tlačítka 0 bude na displeji zobrazen údaj 0P12345678).

## Zablokování tlačítek přenosné jednotky

- Pro zablokování tlačítek přenosné jednotky přidržte na dobu 2 sekund stlačeno tlačítko # - na jejím displeji se rozsvítí ikona .

- Odblokování tlačítek opakováním postupu jejich zablokování.

- Po zablokování tlačítek přenosná jednotka umožňuje převzetí příchozího hovoru.

# Telefonní seznam

Telefonní seznam přenosné jednotky může obsahovat max. 40 telefonních čísel a k nim přiřazených jmen.

Pokud je toto podporováno telefonní sítí bude přijetí hovoru volajícího, jehož telefonní číslo a jméno jsou uloženy v telefonním seznamu indikováno zobrazením jeho jména na displeji.

### Uložení telefonního čísla a jména do telefonního seznamu

- Opakovaným stlačováním tlačítka ( vyberte nabídku SEZNAM (PHONE BOOK), potom stlačte tlačítko INT/OK.

- Tlačítky ( nebo ( vyberte údaj NOVY (NEW ENTRY) a stlačte tlačítko INT/OK.

- Vložte telefonní číslo (max. 25 číslic), potom stlačte tlačítko INT/OK. Pokud uděláte chybu stlačte pro výmaz chybně vloženého čísla tlačítko C a potom vložte správné číslo.

- Vložte jméno (max. 10 znaků), potvrďte tlačítkem INT/OK.

- Tlačítky ( nebo ( vyberte tón vyzvánění při příchodu hovoru z vloženého čísla, potvrďte tlačítkem INT/OK.

- Pokud byl záznamu v seznamu přiřazen tón vyzvánění VIP (Very Importand Person = velice významná osoba) bude před jménem volajícího v průběhu příchozího hovoru popř. před údajem jeho jména v seznamu hovorů zobrazen znak #.

- Zobrazené hlášení PLNA PAMET (MEM FULL) znamená vyčerpanou kapacitu paměti telefonního seznamu přenosné jednotky.

### Uložení telefonního čísla navoleného přenosnou jednotkou položenou v základnové jednotce

Po vložení telefonního čísla postupně stlačte tlačítko ( a potom tlačítko INT/OK. Budete vyzváni k vložení jména - další postup je shodný s výše uvedeným postupem.

### Telefonní seznam / vyhledání v seznamu / editování seznamu / výmaz ze seznamu

- Opakovaným stlačováním tlačítka ( vyberte nabídku SEZNAM (PHONE BOOK), potom stlačte tlačítko INT/OK.

- Tlačítky ( nebo ( vyberte požadovanou funkci a potom stlačte tlačítko INT/OK.

- Pro vyhledávání ze seznamu vyberte HLEDAT (LIST ENTRY) a potom tlačítky ( nebo ( vyberte požadovaný záznam.

- Pro editování záznamu vyberte tlačítky ( nebo ( EDITOVAT (EDIT ENTRY) a pro zahájení editování telefonního čísla stlačte tlačítko INT/OK, pro editování jména znovu stlačte tlačítko INT/OK. Potvrzení editování dalším stlačením tlačítka INT/OK, potom tlačítky ( nebo ( vyberte tón vyzvánění pro příchozí hovor z tohoto čísla, potvrďte tlačítkem INT/OK.

- Pro výmaz ze seznamu vyberte tlačítky ( nebo ( údaj VYMAZ (DELETE ENTRY) (pro výmaz všech záznamů zvolte VYMAZ VSE (DELETE ALL), tlačítky ( nebo ( vyberte záznam, který chcete vymazat a stlačte tlačítko INT/OK. Pokud jste vybrali DELETE ALL dvakrát stlačte tlačítko INT/OK, pro zrušení dosud provedených úkonů stlačte tlačítko C.

Poznámka

Pro výmaz čísla stlačte tlačítko C, pro vyjití z funkce přidržte stlačeno tlačítko C.

# Nastavení přenosné jednotky

### Změna hlasitosti vyzvánění

- Opakovaným stlačováním tlačítka ( vyberte nabídku SLUCHATKO (HANDSET) a potom třikrát stlačte tlačítko INT/OK.

- Tlačítky ( nebo ( nastavte požadovanou hlasitost vyzvánění (1 - 5), potvrďte tlačítkem INT/OK. Pro vypnutí vyzvánění zobrazte na displeji ikonu .

### Změna melodie vyzvánění (pro interní / externí příchozí hovor)

- Opakovaným stlačováním tlačítka ( vyberte nabídku SLUCHATKO (HANDSET) a potom dvakrát stlačte tlačítko INT/OK.

- Tlačítky ( nebo ( vyberte pro změnu melodie příchozího interního hovoru INT. VYZV. (INT RINGER), pro změnu melodie vyzvánění příchozího externího hovoru EXT. VYZV. (EXT RINGER), potvrďte tlačítkem INT/OK.

- Tlačítky ( nebo ( vyberte požadovanou melodii vyzvánění (1 - 10), potvrďte tlačítkem INT/OK.

### Vložení / změna názvu přenosné jednotky

Přenosné jednotky přihlášené k základnové jednotce lze označit názvy – název jednotky bude u jednotky v pohotovostním režimu zobrazen na jejím displeji.

- Opakovaným stlačováním tlačítka ( vyberte nabídku SLUCHATKO (HANDSET) a potom stlačte tlačítko INT/OK.

- Tlačítky ( nebo ( vyberte NAZEV SLUCH. (HS NAME) a potom stlačte tlačítko INT/OK.

- Vložte název přenosné jednotky, potvrďte tlačítkem INT/OK.

### Zapnutí / vypnutí potvrzovacího tónu tlačítek

- Opakovaným stlačováním tlačítka ( vyberte nabídku SLUCHATKO (HANDSET) a potom stlačte tlačítko INT/OK.

- Tlačítky ( nebo ( vyberte TON KLAVES (KEY TONE) a potom stlačte tlačítko INT/OK.

- Tlačítky ( nebo ( vyberte ZAPNOUT (ON) nebo VYPNOUT (OFF), potvrďte tlačítkem INT/OK.

### Uložení čísla předvolby do paměti telefonu

Pro urychlení volby telefonních čísel s předvolbou (např. při používání alternativních operátorů) lze do paměti telefonu vložit čísla předvolby. Pro jejich vyvolání přidržte 2 sekundy stlačeno tlačítko 0.

- Opakovaným stlačováním tlačítka ( vyberte nabídku SLUCHATKO (HANDSET) a potom stlačte tlačítko INT/OK.

- Tlačítky ( nebo ( vyberte PAMET (PREFIX MEM) a potom stlačte tlačítko INT/OK.

- Vložte číslo předvolby, potvrďte tlačítkem INT/OK.

### Zapnutí / vypnutí automatického převzetí příchozího hovoru

Po zapnutí této funkce postačuje pro převzetí příchozího hovoru zvednutí přenosné jednotky ze základnové jednotky.

- Opakovaným stlačováním tlačítka ( vyberte nabídku SLUCHATKO (HANDSET) a potom stlačte tlačítko INT/OK.

- Tlačítky ( nebo ( vyberte AUT ODPOV (AUTO ANS) a potom stlačte tlačítko INT/OK.

- Tlačítky ( nebo ( vyberte ZAPNOUT (ON) nebo VYPNOUT (OFF), potvrďte tlačítkem INT/OK.

### Zapnutí / vypnutí zobrazování délky hovoru

U přenosné jednotky lze zapnout popř. vypnout funkci pro zobrazování délky hovoru na jejím displeji. Délka hovoru je počítána počínaje okamžikem jeho převzetí.

- Opakovaným stlačováním tlačítka ( vyberte nabídku SLUCHATKO (HANDSET) a potom stlačte tlačítko INT/OK.

- Tlačítky ( nebo ( vyberte DOBA HOVOR (CALL TIMER) a potom stlačte tlačítko INT/OK.

- Tlačítky ( nebo ( vyberte ZAPNOUT (ON) nebo VYPNOUT (OFF), potvrďte tlačítkem INT/OK.

### Přepnutí nastavení přenosné jednotky na výchozí hodnoty z výroby

- Opakovaným stlačováním tlačítka ( vyberte nabídku SLUCHATKO (HANDSET) a potom stlačte tlačítko INT/OK.

- Tlačítky ( nebo ( vyberte ZAKL NAST (DEFAULT) a potom stlačte tlačítko INT/OK.

### Přehled přiřazení číslicových tlačítek a tlačítek # a ( přenosné jednotky

Opakovaným stlačováním uvedených tlačítek je možné vložení následujících znaků:

| 1 | mezera, 1 | 7 | P, Q, R, S, 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | A, B, C, 2 | 8 | T, U, V, 8 |
| 3 | D, E, F, 3 | 9 | W, X, Y, Z, 9 |
| 4 | G, H, I, 4 | 0 | -, +, 0 |
| 5 | J, K, L, 5 | ( | ( , (, , ( |
| 6 | M, N, O, 6 | # | ?, :, # |

# Nastavení základnové jednotky

Pro nastavení základnové jednotky použijte přenosnou jednotku.

## Přihlášení přenosné jednotky k základnové jednotce

K základnové jednotce je možné přiřazení dalších (max. celkem 4) přenosných jednotek stejného modelu telefonu. Pro přihlášení přenosných jednotek použijte tlačítka na přihlašované přenosné jednotce, postupujte podle následujících pokynů:

- Opakovaným stlačováním tlačítka ( vyberte nabídku SLUCHATKO (HANDSET) a potom stlačte tlačítko INT/OK.

- Tlačítky ( nebo ( vyberte PRIHLASENI (REGISTER) a potom stlačte tlačítko INT/OK. Na displeji přenosné jednotky bude zobrazeno hlášení VYHLEDAVAM (SEARCHING) a přenosná jednotka zahájí vyhledávání základnové jednotky.

- Na základnové jednotce přidržte po dobu delší než 3 sekundy stlačeno tlačítko PAGE a vyčkejte na zobrazení údaje PRIHLASENI (Register)na displeji přenosné jednotky, potom tlačítko uvolněte.

- Po zobrazení výzvy k vložení PIN vložte platné PIN (z výroby 0000) a potom stlačte tlačítko INT/OK. Pokud bude vloženo správné PIN bude přihlášení přenosné jednotky u základnové jednotky potvrzeno zobrazením jejího názvu a čísla na displeji (nejnižším použitelným číslem je číslo 2) a akustickým signálem.

- Základnová jednotka je pro registraci přenosné jednotky připravena po dobu 5 minut následujících po stlačení tlačítka PAGE na dobu delší než 3 sekundy. Po zobrazení údaje PRIHLASENI (Register) na displeji přenosné jednotky začne jednotka vyhledávat základnovou jednotku přístupnou pro registraci a na displeji jednotky bude blikat ikona antény.

### Zablokování odchozích hovorů

Pro zablokování odchozích hovorů jsou možné následující volby:

| VYPNUTO (DISABLE) | Funkce zablokování hovorů je vypnuta, telefon lze normálně používat. |
| --- | --- |
| EXTERNI (EXTERNAL) | Jsou zablokovány všechny odchozí hovory, telefon lze používat pouze pro příjem příchozích hovorů. |
| CISLO (NUMBER) | Jsou zakázány všechny odchozí hovory na telefonní čísla začínající vloženým (max. pětimístným) číslem. |

Pro zablokování hovorů:

- Opakovaným stlačováním tlačítka ( vyberte nabídku ZAKLADNA (BASE) a potom stlačte tlačítko INT/OK.

- Tlačítky ( nebo ( vyberte BLOKOVANI (BARRING) a potom stlačte tlačítko INT/OK.

- Vložte platné PIN (z výroby 0000) a potom stlačte tlačítko INT/OK.

- Tlačítky ( nebo ( vyberte číslo přenosné jednotky, u které chcete provést změny nastavení pro zablokování hovorů, potvrďte tlačítkem INT/OK.

- Tlačítky ( nebo ( vyberte režim blokování ochozích hovorů - VYPNUTO (DISABLE), EXTERNI (EXTERNAL) nebo CISLO (NUMBER), potom stlačte tlačítko INT/OK.

- Pokud jste vybrali CISLO (NUMBER) vložte číslo pro zablokování odchozích hovorů (max. 5 míst), potvrďte tlačítkem INT/OK.

### Vložení / změna telefonního čísla pro nouzové hovory

Odchozí hovory na telefonní čísla nouzových hovorů (policie, ambulance, hasiči …) nelze žádným způsobem omezit. Před použitím těchto čísel je tato čísla nutno definovat – čísla lze volit ručně nebo z telefonního seznamu.

Do paměti telefonu můžete uložit max. 2 telefonní čísla pro nouzové hovory (každé max. 5 míst). Při programování těchto čísel postupujte podle následujících pokynů:

- Opakovaným stlačováním tlačítka ( vyberte nabídku ZAKLADNA (BASE) a potom stlačte tlačítko INT/OK.

- Tlačítky ( nebo (vyberte požadovanou podnabídku, potvrďte tlačítkem INT/OK.

- Vložte platné PIN (z výroby 0000), potvrďte tlačítkem INT/OK.

- Tlačítky ( nebo ( vyberte číslo pro nouzový hovor, které chcete změnit a potom proveďte požadované změny.

- Potvrďte tlačítkem INT/OK.

Poznámka

Pro uložení telefonních čísel pro nouzové hovory zvolte vhodná, jednoznačná jména jako např. „Hasiči“ nebo „Ambulance“. Při požadavku na umístění těchto čísel na přední místa telefonního seznamu vložte před jejich jména mezeru.

### Změna melodie vyzvánění

- Tlačítky ( nebo ( vyberte ZAKLADNA (BASE) a potom stlačte tlačítko INT/OK.

- Tlačítky ( nebo ( vyberte ZVONEK (RINGER) a potom stlačte tlačítko INT/OK.

- Tlačítky ( nebo ( vyberte požadovanou melodii vyzvánění (1 - 10) a potom stlačte tlačítko INT/OK.

### Změna délky mezery vkládané do volaného čísla

- Tlačítky ( nebo ( vyberte ZAKLADNA (BASE) a potom stlačte tlačítko INT/OK.

- Tlačítky ( nebo ( vyberte ZVONEK (RINGER) a potom stlačte tlačítko INT/OK.

- Tlačítky ( nebo ( vyberte MEZERA (FLASH TIME) a potom stlačte tlačítko INT/OK.

- Tlačítky ( nebo ( vyberte požadovanou délku mezery vkládané do volaného čísla, potom stlačte tlačítko INT/OK.

### Změna režimu volby

- Tlačítky ( nebo ( vyberte ZAKLADNA (BASE) a potom stlačte tlačítko INT/OK.

- Tlačítky ( nebo ( vyberte VOLBA (DIAL MODE) a potom stlačte tlačítko INT/OK.

- Tlačítky ( nebo ( vyberte požadovaný režim volby (tónovou nebo pulsní), potom stlačte tlačítko INT/OK.

### Změna PIN

- Opakovaným stlačováním tlačítka ( vyberte nabídku ZAKLADNA (BASE) a potom stlačte tlačítko INT/OK.

- Tlačítky ( nebo ( vyberte ZMENA PIN (CHANGE PIN) a potom stlačte tlačítko INT/OK.

- Vložte používané PIN (z výroby 0000), potvrďte tlačítkem INT/OK.

- Vložte nové PIN (max. 8 číslic), potvrďte tlačítkem INT/OK.

- Opakujte vložení nového PIN, potvrďte tlačítkem INT/OK. Počínaje tímto okamžikem používejte jako PIN nově vložené PIN.

### Přepnutí základnové jednotky na výchozí nastavení z výroby

- Opakovaným stlačováním tlačítka ( vyberte nabídku ZAKLADNA (BASE) a potom stlačte tlačítko INT/OK.

- Tlačítky ( nebo ( vyberte ZAKL NAST (DEFAULT) a potom stlačte tlačítko INT/OK.

- Vložte platné PIN a stlačte tlačítko INT/OK.

- Pro přepnutí všech nastavení základnové jednotky na výchozí hodnoty z výroby znovu stlačte tlačítko INT/OK.

### Zrušení přihlášení přenosné jednotky u základnové jednotky

Pokud je u základnové jednotky přihlášeno několik přenosných jednotek je možné jejich postupné odhlášení - poslední přihlášenou jednotku však nelze odhlásit.

- Opakovaným stlačováním tlačítka ( vyberte nabídku ZAKLADNA (BASE) a potom stlačte tlačítko INT/OK.

- Tlačítky ( nebo ( vyberte ODHLASENI (DEREGISTER) a potom stlačte tlačítko INT/OK.

- Vložte platné PIN a stlačte tlačítko INT/OK.

- Tlačítky ( nebo ( vyberte přenosnou jednotku, kterou chcete odhlásit od základnové jednotky, potvrďte tlačítkem INT/OK.

- Pro odhlášení vybrané přenosné jednotky od základnové jednotky stlačte tlačítko INT/OK.

# Technické údaje

| Časy používání přenosné jednotky | pohotovostní režim cca 100 hodin hovor cca 8,5 hodiny |
| --- | --- |
| Síťový adaptér pro základnovou jednotku označení vstupní napětí výstupní napětí | VD060035D 230 V stříd., 50 Hz 6 V = / 350 mA Pro adaptér použijte jednofázové střídavé napětí s výjimkou instalací IT definovaných normou EN 60950. Upozornění: Podle kritérií této normy je používané síťové napětí klasifikováno jako riziko. |

| Síťový adaptér pro nabíjecí stanici přenosné jednotky označení vstupní napětí výstupní napětí (pouze u telefonu dodávaného se dvěma přenosnými jednotkami) | VA070020D 230 V stříd., 50 Hz 7 V stříd. / 200 mA Pro napájení adaptéru použijte jednofázové střídavé napětí s výjimkou instalací AT definovaných normou EN 60950. Upozornění: Podle kritérií této normy je používané síťové napětí klasifikováno jako riziko. |
| --- | --- |
| Připojení telefonu | Telefon je určen pro připojení k analogové telefonní síti třídy TRT3 podle definování normou EN 60950. |
| Dobíjitelné akumulátory | Typ GP60AAAHC, 1,2 V / 600 mAh, provedení NiMH, velikost AAA nebo jejich ekvivalenty. |

# Všeobecné pokyny pro ošetřování přístroje

- Pro čištění základnové jednotky a přenosných jednotek používejte vlhký hadřík nebo vlhkou antistatickou utěrku.

- V žádném případě nepoužívejte suchý hadřík - riziko poškození přístroje výbojem statické elektřiny.

# Předtím než zavoláte do servisu

### Pokud zapomenete PIN ...

V tomto případě je nutný následující postup - BUDOU TAK Z PAMĚTÍ TELEFONU NENÁVRATNĚ VYMAZÁNA VŠECHNA V PAMĚTECH ULOŽENÁ DATA (telefonní seznam, seznamy hovorů atd.). Z uvedeného důvodu doporučujeme před zahájením dále uvedeného postupu pořízení výpisu důležitých telefonních čísel.

Pro vynulování pamětí telefonu postupujte podle následujících pokynů:

- Od základnové jednotky odpojte kabel síťového adaptéru a kabel pro připojení základnové jednotky k telefonní účastnické zásuvce.

- Stlačte a přidržte stlačeno tlačítko PAGE na základnové jednotce a k základnové jednotce připojte kabel síťového adaptéru – na základnové jednotce se rozsvítí LED In Use.

- Po dvou pípnutích základnové jednotky uvolněte tlačítko PAGE a potom tlačítko dvakrát stlačte – na základnové jednotce zhasne LED In Use.

- Od základnové jednotky odpojte kabel síťového adaptéru a potom kabel opět připojte k jednotce, na displeji přenosné jednotky bude zobrazen údaj -----.

- Telefon tak bude přepnut na výchozí nastavení z výroby (PIN = 0000).

- K základnové jednotce přihlaste všechny používané přenosné jednotky.

### V případě problémů ...

| PROBLÉM | MOŽNÁ PŘÍČINA | ODSTRANĚNÍ |
| --- | --- | --- |
| Nelze přihlásit přenosnou jednotku u základnové jednotky. | Jsou vyčerpány akumulátory. Jednotky nejsou připraveny k přihlášení. | Nabijte akumulátory (vyžadují nabíjení po dobu 14 hodin) Odpojte a potom opět připojte síťové adaptéry přenosné a základnové jednotky k síťovým zásuvkám. |
| Nesvítí displej přenosné jednotky. | Jsou vyčerpány akumulátory přenosné jednotky. | Nabijte akumulátory (vyžadují nabíjení po dobu 14 hodin). |
| Nefunkční tlačítka Není bezdrátové spojení mezi přenosnou a základnovou jednotkou, na displeji jednotky bliká ikona | Jsou zablokována tlačítka přenosné jednotky. Přenosná jednotka je mimo dosah základnové jednotky. Přenosná jednotka není přihlášena u základnové jednotky. Základnová jednotka nepracuje | Na dobu delší než 2 sekundy přidržte stlačeno tlačítko #. Přejděte s přenosnou jednotkou blíže k základnové jednotce. Přihlaste přenosnou jednotku u základnové jednotky. Odpojte a opět připojte síťový adaptér základnové jednotky k elektrické síti. |

# Doplňující informace

### Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

Změny designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení.

Obsah

Upozornění k používání telefonu	2

Pro bezpečné používání telefonu	2

Upozornění k bezpečnému zacházení s dobíjitelnými akumulátory	3

Instalace telefonu	3

Příslušenství telefonu	3

Připojení základnové jednotky k telefonní / elektrické síti	4

Připojení nabíjecí stanice k elektrické síti	4

Vložení dobíjitelných akumulátorů do přenosné jednotky	5

Vlastnosti a funkce telefonu	5

Struktura nabídky přenosné jednotky	6

Jednotlivé části telefonu	7

Přenosná jednotka	7

Základnová jednotka	8

LCD displej přenosné jednotky	8

Použití přenosné jednotky	9

Výběr jazyka pro nabídky	9

Interní hovory	9

Externí hovory	9

Volba s přenosnou jednotkou zvednutou ze základnové jednotky	9

Volba s položenou přenosnou jednotkou	9

LED VMWI	10

Převzetí příchozího hovoru	10

Opakovaná volba	10

Volba čísla z telefonního seznamu	10

Volba čísla ze seznamu příchozích hovorů	11

Umlčení mikrofonu	11

Přidržení hovoru / přesměrování hovoru	11

Konferenční hovor	11

Nastavení hlasitosti sluchátka	12

Vyhledání „ztracené“ přenosné jednotky	12

Vložení mezery do vytáčeného čísla	12

Zablokování tlačítek přenosné jednotky	12

Telefonní seznam	12

Uložení telefonního čísla a jména do telefonního seznamu	12

Uložení telefonního čísla navoleného přenosnou jednotkou položenou v základnové jednotce	13

Telefonní seznam / vyhledání v seznamu / editování seznamu / výmaz ze seznamu	13

Nastavení přenosné jednotky	13

Změna hlasitosti vyzvánění	13

Změna melodie vyzvánění (pro interní / externí příchozí hovor)	13

Vložení / změna názvu přenosné jednotky	13

Zapnutí / vypnutí potvrzovacího tónu tlačítek	14

Uložení čísla předvolby do paměti telefonu	14

Zapnutí / vypnutí automatického převzetí příchozího hovoru	14

Zapnutí / vypnutí zobrazování délky hovoru	14

Přepnutí nastavení přenosné jednotky na výchozí hodnoty z výroby	14

Přehled přiřazení číslicových tlačítek a tlačítek # a ( přenosné jednotky	15

Nastavení základnové jednotky	15

Přihlášení přenosné jednotky k základnové jednotce	15

Zablokování odchozích hovorů	15

Vložení / změna telefonního čísla pro nouzové hovory	16

Změna melodie vyzvánění	16

Změna délky mezery vkládané do volaného čísla	16

Změna režimu volby	16

Změna PIN	16

Přepnutí základnové jednotky na výchozí nastavení z výroby	17

Zrušení přihlášení přenosné jednotky u základnové jednotky	17

Technické údaje	17

Všeobecné pokyny pro ošetřování přístroje	18

Předtím než zavoláte do servisu	18

Pokud zapomenete PIN ...	18

V případě problémů ...	19

Doplňující informace	19

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení	19